## Slide 1
Chuvas ácidas

## Slide 2
Por que razão a chuva «normal» é ácida?
CO2(g) + H2O (l)  H2CO3(aq)
Chuva ácida
Precipitação que apresenta um valor de pH inferior a 5,6. Pode ocorrer sob a forma de chuva, de neve, de nevoeiro ou até de partículas secas.

## Slide 3
Formação da chuva ácida
Queima de combustíveis fósseis
Libertação de SOx e NOx
Reação entre SOx e NOx com vapor de água
Formação de ácidos

## Slide 4
 |  | Nome | Propriedades | Fontes
SOX | SO2 | Dióxido de enxofre | Gás tóxico, cheiro intenso, incolor | Produção de energia e aquecimento Processos industriais Transportes Vulcões
 | SO3 | Trióxido de enxofre | Gás tóxico, incolor | 
NOx | NO | Monóxido de azoto | Gás tóxico, incolor | Produção de energia e aquecimento Processos industriais Transportes Fogos florestais
 | NO2 | Dióxido de azoto | Gás tóxico de cor avermelhada. | 
Formação da chuva ácida

## Slide 5
SO3 + H2O  H2SO4
SO2 + H2O  H3SO3
SO2
O2
Chuva ácida
Formação da chuva ácida

## Slide 6
2 NO2 + H2O  HNO2 + HNO3
NO
O2
2 NO2
Na presença de água, o dióxido de azoto dá origem a ácido nitroso e a ácido nítrico, formando soluções ácidas, segundo:
2 HNO2 (g) + H2O (l)  HNO2 (aq) + HNO3 (aq)
Formação da chuva ácida

## Slide 7
Enfraquecimento das plantas devido à morte das folhas e intoxicação do solo
Lixiviação dos nutrientes: a chuva ácida dissolve os nutrientes do solo e arrasta-os para zonas mais profundas
Consequências da chuva ácida

## Slide 8
Lagos, rios e pântanos acidificados: pH = 5
À medida que a acidez dos lagos aumenta, o número e a diversidade de peixes vão diminuindo
Acidez dos lagos aumenta na Primavera, quando a neve derrete: a reprodução dos organismos fica comprometida, pois é nesta época que os novos peixes nascem
Consequências da chuva ácida

## Slide 9
Consequências da chuva ácida

## Slide 10
1. Limpeza de fumos
2. Conversores catalíticos dos automóveis
3. Dessulfurização do carvão
4. Neutralização da água dos rios e lagos, adicionando cal
Medidas de minimização