## Slide 1
1.3. A grandeza corrente
elétrica
M16

## Slide 2
A grandeza corrente elétrica
Define-se a grandeza corrente elétrica como sendo a carga elétrica que passa, por unidade de tempo, através de uma secção reta de um condutor.
A corrente elétrica representa-se pela letra I e a unidade SI é o ampere, símbolo, A.
M16

## Slide 3
A grandeza corrente elétrica
Por exemplo, num circuito elétrico, quantos mais eletrões passarem numa secção reta do circuito, por unidade de tempo, maior é a corrente elétrica no circuito.
M16

## Slide 4
A grandeza corrente elétrica
Quando se diz que uma corrente elétrica é maior não significa que estejam em movimento mais eletrões no circuito, o que acontece é que os eletrões movimentam-se mais depressa, ou seja, é maior a carga elétrica que passa numa dada secção reta, por unidade de tempo.
M16
A grandeza corrente elétrica, I, é a carga elétrica que passa, por unidade de tempo, através de uma secção reta de um condutor.

## Slide 5
Os amperímetros
Os aparelhos que se utilizam para medir a corrente elétrica são os amperímetros. Estes podem ser digitais ou analógicos.
M16
Se utilizarmos um multímetro digital como amperímetro, temos de ter em atenção que:
• O seletor tem de ser rodado de forma a apontar para a escala onde se leem valores de corrente elétrica;

## Slide 6
Os amperímetros
M16
• Na escala onde se leem valores de corrente elétrica, se estivermos a trabalhar com circuitos de corrente contínua, temos de selecionar essa escala;
• A escala selecionada deve ser da mesma ordem de grandeza do valor a medir. Se desconhecermos este valor, deve-se começar por usar uma escala de maior alcance.

## Slide 7
Os amperímetros
M16
• O menor valor que se pode medir num amperímetro digital é igual ao valor da menor divisão da escala, que corresponde à sensibilidade do amperímetro;
• Para ligar os fios de ligação aos terminais do multímetro, de modo a funcionar como amperímetro, temos de identificar previamente os terminais do multímetro que se ligam;

## Slide 8
Os amperímetros
M16
Quando utilizamos os amperímetros analógicos, temos de ter em atenção:
o seu alcance, ou seja, o valor máximo que o aparelho pode medir;
- o valor da menor divisão da escala.

## Slide 9
Os amperímetros
M16
Para medir a corrente elétrica, o amperímetro deve ser intercalado em série no circuito.

## Slide 10
Corrente elétrica num circuito com lâmpadas associadas em série
Se num circuito com lâmpadas associadas em série, ligarmos um amperímetro em diferentes pontos do circuito, verificamos que o valor medido no amperímetro é o mesmo em qualquer ponto do circuito.
I = I1 = I2
M16

## Slide 11
Corrente elétrica num circuito com lâmpadas associadas em paralelo
Se num circuito com duas lâmpadas associadas em paralelo, ligarmos um amperímetro num circuito principal e depois em cada um dos ramos ou derivações, verificamos que o valor medido no amperímetro no circuito principal é igual à soma dos valores da corrente elétrica medidos nas derivações.
I = I1 + I2
M16

## Slide 12
Corrente elétrica num circuito com lâmpadas associadas em paralelo
M16
Neste caso, a corrente elétrica do circuito principal, ao chegar ao primeiro nó, divide-se pelos dois ramos, voltando-se a juntar no nó seguinte.

## Slide 13
Corrente elétrica num circuito com lâmpadas associadas em série e em paralelo
M16

## Slide 14
Corrente elétrica num circuito com lâmpadas associadas em paralelo
M16
Repara que:
• Numa associação em paralelo de duas lâmpadas iguais, cada lâmpada está ligada aos polos da pilha.
• O brilho das lâmpadas é igual e, também, igual ao brilho de uma única das lâmpadas quando ligada diretamente aos polos da pilha.

## Slide 15
Corrente elétrica num circuito com lâmpadas associadas em série
M16
Repara que:
• Numa associação em série de duas lâmpadas iguais, o brilho das lâmpadas é menor do que quando estão associadas em paralelo.
• As lâmpadas “compartilham” a mesma corrente, brilhando, por isso, menos.

## Slide 16
Síntese de conteúdos
• A grandeza corrente elétrica é a carga elétrica que passa, por unidade de
tempo, através de uma secção reta de um condutor.
• Os aparelhos que se utilizam para medir a corrente elétrica são os
amperímetros. Estes intercalam-se sempre em série num circuito.
• Numa associação de duas lâmpadas em série, a corrente elétrica na lâmpada
L1 é igual à corrente elétrica na lâmpada L2.
I = I1 = I2
• Numa associação de duas lâmpadas em paralelo, a corrente elétrica no
circuito principal é igual à soma das correntes elétricas nas duas derivações.
I = I1 + I2
M16